# Caractéristiques et spécifications* de la Lexus LS 430

# Dimensions

| Carrosserie | Berline de luxe 4 portes, 5 places |
| --- | --- |
| Construction | Carrosserie monocoque avec sous-cadres antivibrations. Utilisation importante d’acier galvanisé recuit et d’autres matériaux anticorrosion. |
| Longueur hors tout | 4 995 mm (196,7 po) |
| Largeur | 1 830 mm (72,0 po) |
| Hauteur (sans charge) | 1 490 mm (58,7 po) |
| Hauteur (sans charge avec suspension pneumatique) | 1 470 mm (57,9 po) |
| Empattement | 2 925 mm (115,2 po) |
| Poids en ordre de marche | 1 795 kg (3 957 lb) |
| Largeur de voie (avant/arrière) | 1 570/1 570 mm (61,8/61,8 po) |
| Largeur de voie (avant/arrière avec suspension pneumatique) | 1 575/1 575 mm (62,0/62,0 po) |
| Hauteur sous plafond (avant/arrière) | 967/964 mm (38,1/38,0 po) |
| Place pour les jambes (avant/arrière) | 1 118/954 mm (44,0/37,6 po) |
| Place pour les épaules (avant/arrière) | 1 481/1 479 mm (58,3/58,2 po) |
| Capacité du coffre | 0,571 m3 (20,2 pi3) |
| Réservoir | 84 litres (18,5 gal. imp.) |

# Moteur

| Type | (3UZ-FE) V8 |
| --- | --- |
| Cylindrée | 4,3 litres (4 293 cm3) |
| Soupapes et dispositif de commande | DACT, 32 soupapes, système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i). |
| Système d’admission à commande acoustique (ACIS) et système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i), système d’échappement en acier inoxydable. |
| Alésage et course | 91,0 x 82,5 mm (3,58 x 3,25 po) |
| Puissance | 290 ch (216 kW) à 5 600 tr/min |
| Couple | 320 lb-pi (434 N.m) à 3 400 tr/min |
| Rapport de compression | 10,5 à 1 |
| Gestion du moteur | Commande informatisée de l’injection de carburant multipoint séquentielle. |
| Système d’allumage direct (DIS) avec deux capteurs de cognement. |
| Carburant | Super sans plomb recommandé. |
| Véhicule à émissions ultra faibles (ULEV) |

# Groupe propulseur

| Transmission | Super transmission automatique 5 rapports à commande électronique (Super ECT). Refroidisseur de transmission. Rapport supérieur surmultiplié. |
| --- | --- |
| Roues motrices | Propulsion avec régulateur de traction (TRAC) |
| Rapport de propulsion finale | 3,266 à 1 |
| Suspension | Indépendante aux 4 roues à double bras triangulé avec ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz à basse pression, barres stabilisatrices avant et arrière; contrôle antiplongée et antiaffaissement, sous-cadres antivibrations. |
| Direction | À crémaillère et commande électronique avec assistance progressive (PPS) selon la vitesse du véhicule, 3,53 tours du volant d’une butée à l’autre. |
| Freins | Assistés à disque ventilé aux quatre roues |
| Système ABS (freins antiblocage) | 4 capteurs, 4 voies |
| Assistance au freinage, répartiteur électronique de force de freinage (EBD). |

# Performances

| Accélération 0 à 60 mi/h** | 6,3 secondes |
| --- | --- |
| Consommation de carburant (L/100 km)*** | 12,8 (ville), 8,8 (route), 11,0 (combinée) |
| Diamètre de braquage | 10,7 m (35,1 pi) |
| Cœfficient de traînée (Cx) | 0,25 avec suspension pneumatique 0,26 sans suspension pneumatique |

# Caractéristiques extérieures

Pare-brise anti-reflets avec système de chauffage et gicleurs de lave-glace à 3 jets

Lave-phares intégré

Antenne à mât court de type à ressort hélicoïdal (montée au centre arrière du toit)

Roues et pneus – Roues en alliage 17 x 7.5 JJ à 7 rayons, pneus radiaux toute saison haute performance P225/55R17 (pneu de secours de grandeur normale)

Système d’échappement en acier inoxydable

Sonar de stationnement et de recul

# Caractéristiques intérieures

Groupe cuir : sièges, appuis-tête et accoudoir. Volant et levier du sélecteur de vitesses gainés de cuir et de bois, garnitures de portières en cuir et en bois

Sièges assistés et chauffants pour le conducteur et le passager avant (Réglages : 14 façons côté conducteur, 10 façons côté passager). Appuis-tête – hauteur et inclinaison réglables

Système de mémorisation Lexus côté conducteur avec réglages assistés pour trois conducteurs de la position du siège du conducteur, des rétroviseurs extérieurs, du volant inclinable et télescopique à 4 branches et de l’ancrage réglable de la ceinture épaulière

Garnitures en érable ou en noyer

Système audio : système audio Lexus AM-FM haut de gamme avec lecteur de cassettes, 7 haut-parleurs, 178 watts et système de radiocommunication de données (RDS)

Changeur automatique à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord, antennes diversité et antenne montée sur le toit

Jauges analogiques électroniques avec écran multifonctions (indicateur de température extérieure et information sur les performances du véhicule)

Commande automatique de la climatisation avec mode manuel et commandes de la température à effleurement à réglages séparés pour le conducteur et le passager avant, filtre à air désodorisant à poussière et à pollen

Glaces teintées à absorption élevée d’énergie solaire

Système de contrôle de la qualité de l’air : capteurs de gaz d’échappement et de NOx

Aérateur pivotant automatique au bloc central avant

Ouverture à télécommande assistée du couvercle du coffre avec système de fermeture automatique

Écran pare-soleil de lunette arrière à commande assistée

Ouverture à télécommande assistée du panneau de réservoir

Glaces assistées avec « auto-descente et auto-montée » côtés conducteur et passager et fonction anti-obstruction

Volant inclinable et télescopique à commande assistée

Panneau de toit transparent, relevable et coulissant à commande assistée avec écran pare-soleil

Rétroviseurs extérieurs jumelés et chauffants de couleur assortie à télécommande assistée avec atténuation électrochromique automatique

Rétroviseur intérieur jour et nuit avec atténuation électrochromique automatique

Dégivreur de lunette arrière surpuissant avec minuterie

Montre numérique

Maintien temporaire du courant

Transmetteur universel Homelink, ouvre-porte de garage intégré

Boîte à gants à deux niveaux

# Caractéristiques de commodité

Régulateur de vitesse

Assistance au stationnement

Appuis-tête réglables à l’arrière

Ancrages réglables assistés au montant central pour la ceinture épaulière côtés conducteur et passager avant

Pochettes au dossier des sièges avant

Accoudoir/bloc central rabattable au siège arrière avec panneau d’accès au coffre

Rétroviseur intérieur avec boussole électronique

Prises de courant pour accessoires

Miroirs de pare-soleil éclairés côtés conducteur et passager avant avec porte-billets

Porte-gobelets avant et arrière

Verrous de portières assistés avec ouverture à double tour côté conducteur

Lampes témoins de basse réserve de liquide de lave-glace, d’huile moteur, de carburant, de liquide de refroidissement, de porte entrouverte et de basse pression des pneus

Lampes de lecture

Tapis de coffre réversible

Bloc central à deux niveaux avec tiroir supérieur coulissant

Tiroirs de rangement sous les sièges avant, pochettes extensibles aux portières avant

Éclairage d’accueil

Tapis-moquette

Filet de rétention

Système de détection de lumière

Verrous de roues

# Caractéristiques de sécurité

Système ABS (freins antiblocage) – 4 capteurs, 4 voies

Assistance au freinage

Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)

Régulateur de traction (TRAC)

Dispositif de contrôle du dérapage (VSC)

Phares à décharge à haute intensité (HID) avec mise à niveau automatique

Système de dissuasion de vol entièrement intégré avec immobilisateur du véhicule à code

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussins gonflables côtés conducteur et passager avant à déploiement à 2 étapes et capteur de présence côtés conducteur et passager avant

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussins gonflables latéraux aux sièges avant

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussins gonflables en rideau à l’avant et à l’arrière

Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant et aux places latérales arrière

Système d’accueil sans clé avec avertisseur sonore réglable, ouverture télécommandée du coffre et alarme de panique

Essuie-glace à intermittence réglable et activés par la pluie

Phares antibrouillards intégrés

Trousse de premiers soins

Ceinture abdominale et épaulière à 3 points à la place centrale arrière

Pneu de secours grandeur normale

Dispositif « oubli de clé »

# Équipement en option

Le groupe Premium LS 430 comprend : « caractéristiques de série » plus système audio Mark Levinson avec 9 haut-parleurs, 240 watts et système de radiocommunication de données (RDS), surfaces des sièges en cuir perforé, verre laminé aux glaces latérales, sièges avant chauffants avec climatiseur, régulateur de vitesse au laser, fermeture automatique des portières (le groupe Premium de la LS 430 est également disponible avec un sytème de navigation à positionnement global à DVD).

Le groupe Premium ultra LS 430 comprend : « caractéristiques de série » plus roues en alliage chromées, système audio Mark Levinson avec 9 haut-parleurs, 240 watts et système de radiocommunication de données (RDS), suspension pneumatique, verre laminé aux glaces latérales, sièges avant chauffants avec climatiseur, régulateur de vitesse au laser, fermeture automatique des portières, écran pare-soleil aux portières arrière, climatiseur arrière avec commande de la température, sièges arrière assistés à action massante, commandes audio arrière, sytème de navigation à positionnement global à DVD.

# Accessoire disponible

Chauffe-bloc

# Garantie

Couverture complète :

48 mois/80 000 km (y compris les pneus)

Groupe propulseur : 72 mois/110 000 km

Perforation due à la corrosion : 72 mois/kilométrage illimité

Assistance routière : 24 heures sur 24 pendant 48 mois

avec service gratuit de planification de voyage

Voyez votre concessionnaire Lexus pour plus de détails.

* TOYOTA CANADA INC. Tous les efforts ont été faits afin de s’assurer de l’exactitude de l’équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d’aller sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de l’équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d’apporter ces changements sans avis au préalable ni obligation de sa part. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire Lexus pour obtenir de l’information à jour.

** Ces chiffres vous sont fournis uniquement pour fins de comparaison. Ils ont été obtenus sur des pistes d’essai avec des prototypes conduits par des pilotes professionnels utilisant un équipement spécial et se conformant à des mesures sécuritaires exceptionnelles. On ne devrait jamais tenter de réussir cette performance sur des voies ou autoroutes publiques.

*** COTES DE CONSOMMATION. Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d’essai approuvés par le gouvernement du Canada, avec des véhicules de l’année-modèle 2002. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consulter le Guide de consommation de carburant ÉnerGuide publié par le gouvernement du Canada.

Certaines caractéristiques mentionnées peuvent être disponibles dans un groupe d’options seulement.