# Caracéristiques et spécifications* de la Lexus ES 300

# Dimensions

| Carrosserie | Berline sport de luxe 4 portes, 5 places. |
| --- | --- |
| Construction | Carrosserie monocoque avec sous-cadres antivibrations. Utilisation importante d’acier galvanisé recuit et d’autres matériaux anticorrosion. |
| ongueur hors tout | 4 855 mm (191,1 po) |
| Largeur | 1 810 mm (71,3 po) |
| Hauteur (sans charge) | 1 455 mm (57,3 po) |
| Empattement | 2 720 mm (107,1 po) |
| Poids en ordre de marche | 1 560 kg (3 439 lb) |
| Largeur de voie (avant/arrière) | 1 545/1 535 mm (60,8/60,4 po) |
| Hauteur sous plafond (avant/arrière) | avec panneau de toit transparent – 955/937 mm (37,6/36,9 po) sans panneau de toit transparent – 978/950 mm (38,5/37,4 po) |
| Place pour les jambes (avant/arrière) | 1 072/904 mm (42,2/35,6 po) |
| Place pour les épaules (avant/arrière) | 1 443/1 417 mm (56,8/55,8 po) |
| Capacité du coffre | 0,411 m3 (14,5 pi3) |
| Réservoir | 70 litres (15,4 gal. imp.) |

# Moteur

| Type (1MZ-FE) | V6 |
| --- | --- |
| Cylindrée | 3,0 litres (2 995 cm3) |
| Soupapes et dispositif de commande | DACT, 24 soupapes, système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i), système d’admission à commande acoustique (ACIS), système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i), bloc en alliage d’aluminium, batterie, démarreur, alternateur et chaufferette surpuissants, système d’échappement en acier inoxydable. |
| Alésage et course | 87,5 x 83 mm (3,44 x 3,27 po) |
| Puissance | 210 ch (156 kW) à 5 800 tr/min |
| Couple | 220 lb-pi (298 N.m) à 4 400 tr/min |
| Rapport de compression | 10,5 à 1 |
| Gestion du moteur | Commande informatisée de l’injection de carburant multipoint séquentielle. |
| Système d’allumage direct (DIS) avec deux capteurs de cognement. |
| Carburant | Super sans plomb recommandé. |
| Véhicule à émissions ultra faibles (ULEV) |

# Groupe propulseur

| Transmission | Super transmission automatique 5 rapports à commande électronique (Super ECT). Rapport supérieur surmultiplié. |
| --- | --- |
| Roues motrices | Traction avant |
| Rapport de propulsion finale | 3,48 à 1 |
| Suspension | Avant : jambes de force MacPherson à gaz, barre stabilisatrice à rotule et contrôle antiplongée. Arrière : indépendante à jambes de force MacPherson à tige double, barre stabilisatrice à rotule et supports hydrauliques. |
| Direction | À crémaillère avec assistance variable selon le régime moteur, 3,1 tours du volant d’une butée à l’autre. |
| Freins | Assistés à disque aux quatre roués. |
| Système ABS (freins antiblocage) | 4 capteurs, 4 voies, disques ventilés à l’avant, disques à l’arrière. |
| Répartiteur électronique de force de freinage (EBD). |
| Roues et pneus | Roues en alliage 16 x 6.5JJ à 9 rayons, pneus radiaux toute saison haute performance P215/60R16 (pneu de secours de grandeur normale). |

# Performances

| Accélération 0 à 60 mi/h** | 8,1 secondes |
| --- | --- |
| Consommation de carburant (L/100 km)*** | 11,4 (ville), 7,4 (route), 9,6 (combinée) |
| Diamètre de braquage | 11,2 m (36,8 pi) |
| Cœfficient de traînée (Cx) | 0,28 |

# Caractéristiques intérieures/extérieures

Garnitures en cuir pour les sièges, appuis-tête, volant, levier du sélecteur de vitesses et couvercle du bloc central

Sièges assistés et chauffants pour le conducteur et le passager avant (Réglages : 10 façons côté conducteur, 8 façons côté passager), système de mémorisation à deux positions pour le siège du conducteur

Pédales de frein et d’accélérateur réglables

Système audio Lexus/Pioneer AM-FM MPX ETR haut de gamme avec affichage de titres, système de radiocommunication de données (RDS), lecteur de cassettes et lecteur de disques compacts, 195 watts, 7 haut-parleurs. Système d’antennes diversité intégrées dans la lunette arrière.

Garnitures en noyer de Californie

Commande automatique de la climatisation avec mode manuel et commandes à effleurement, réglages séparés pour le conducteur et le passager avant, purificateur d’air

Régulateur de vitesse

Verre teinté à absorption élevée d’énergie solaire

Verrous de portières assistés avec ouverture à double tour côté conducteur, système de verrouillage automatique des portières activé par le sélecteur de vitesses, dispositif « oubli de clé »

Système d’accueil sans clé avec avertisseur sonore réglable, ouverture du coffre et alarme de panique

Miroirs de pare-soleil éclairés pour le conducteur et le passager avant

Système de dissuasion de vol entièrement intégré avec immobilisateur du véhicule à code

Glaces assistées avec « auto-descente/auto-montée » à l’avant et à l’arrière avec fonction anti-obstruction

Maintien temporaire du courant pour l’ouverture et la fermeture des glaces et du panneau de toit transparent offert en option

Volant inclinable à 3 branches

Rétroviseurs extérieurs jumelés et chauffants de couleur assortie à télécommande assistée avec atténuation électrochromique automatique

Rétroviseur intérieur jour et nuit avec atténuation électrochromique automatique et boussole numérique

Système de retenue supplémentaire (SRS) à cousins gonflables côtés conducteur et passager avant à déploiement à 2 étapes

Système de retenue supplémentaire (SRS) à cousins gonflables latéraux aux sièges avant

Coussins gonflables latéraux en rideau à l’avant et à l’arrière

Doublure de pavillon et montants souples à absorption d’énergie

Points d’ancrage réglables aux montants centraux pour les ceintures épaulières du conducteur et du passager avant

Dispositifs de tension/limiteurs de force des ceintures avant

Rappel de bouclage des ceintures du conducteur et du passager avant

Points d’ancrage pour sièges de bébé

Appuis-tête réglables à l’arrière

Ceinture abdominale et épaulière à 3 points à la place centrale arrière

Verrous de protection pour enfants à l’arrière

Dégivreur de lunette arrière surpuissant avec minuterie

Désembueur de glaces latérales

Glaces de portières avant hydrofuges

Tapis-moquette

Lampes témoins de basse réserve de liquide de lave-glace, d’huile moteur, de carburant et de liquide de refroidissement

Indicateur de température extérieure

Jauges analogiques électroniques

Ouverture intérieure à télécommande assistée du panneau de réservoir et du coffre

Essuie-glace à intermittence réglable avec fonction pour bruine

Phares antibrouillards intégrés

Accoudoir arrière rabattable avec accès au coffre

Verrous de roue antivol

Roues en alliage d’aluminium de 16 po

Système de détection de lumière

Éclairage d’accueil avec extinction graduelle

Lampes de lecture

Éclairage d’accueil aux portières

Éclairage de la boîte à gants

Éclairage à l’avant pour les pieds

Tapis de coffre

Trousse de premiers soins

Porte-gobelets avant et arrière

Ouvre-porte de garage programmable

Prises de courant pour accessoires

Bloc central à deux compartiments avec rangement pour téléphone cellulaire et lampe à DEL

Vide-poches aux portières et pochettes de rangement au dossier des sièges avant

Écran multifonctions (indicateur de température extérieure et information sur les performances du véhicule)

Crochet pour sac ou sac à main côté passager avant

Crochets escamotables pour vêtements

Crochets au coffre

# Équipement en option

Le groupe Luxe comprend : phares à décharge à haute intensité (HID), changeur automatique à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord, régulateur de traction (TRAC), dispositif de contrôle du dérapage (VSC), écran pare-soleil de lunette arrière à commande assistée, essuie-glace activés par la pluie, panneau de toit transparent à commande assistée.

Le groupe Premium comprend : groupe Luxe plus volant gainé de bois, suspension variable adaptative (AVS) et système audio Mark Levinson.

# Accessoires disponibles

Filet de rétention

Chauffe-bloc

# Garantie

Couverture complète :

48 mois/80 000 km (y compris les pneus)

Groupe propulseur : 72 mois/110 000 km

Perforation due à la corrosion : 72 mois/kilométrage illimité

Assistance routière : 24 heures sur 24 pendant 48 mois

avec service gratuit de planification de voyage

Voyez votre concessionnaire Lexus pour plus de détails.

* TOYOTA CANADA INC. Tous les efforts ont été faits afin de s’assurer de l’exactitude de l’équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d’aller sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de l’équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d’apporter ces changements sans avis au préalable ni obligation de sa part. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire Lexus pour obtenir de l’information à jour.

** Ces chiffres vous sont fournis uniquement pour fins de comparaison. Ils ont été obtenus sur des pistes d’essai avec des prototypes conduits par des pilotes professionnels utilisant un équipement spécial et se conformant à des mesures sécuritaires exceptionnelles. On ne devrait jamais tenter de réussir cette performance sur des voies ou autoroutes publiques.

*** COTES DE CONSOMMATION. Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d’essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consulter le Guide de consommation de carburant ÉnerGuide publié par le gouvernement du Canada.

Certaines caractéristiques mentionnées peuvent être disponibles dans un groupe d’options seulement.