# Caractéristiques et spécifications* de la Lexus IS 300

# Dimensions

| Carrosserie | Berline sport de luxe 4 portes, 5 places SportCross : Break sport de luxe 5 portes, 5 places. |
| --- | --- |
| Construction | Carrosserie monocoque avec sous-cadres antivibrations. Utilisation importante d’acier galvanisé recuit et d’autres matériaux anticorrosion. |
| Longueur hors tout | 4 485 mm (176,6 po) SportCross : 4 495 mm (177,0 po) |
| Largeur | 1 720 mm (67,7 po) |
| Hauteur (sans charge) | 1 415 mm (55,7 po) SportCross : 1 440 mm (56,7 po) |
| Empattement | 2 670 mm (105,1 po) |
| Poids en ordre de marche | Automatique : 1 490 kg (3 285 lb) Manuelle : 1 476 kg (3 255 lb) SportCross : 1 547 kg (3 410 lb) |
| Largeur de voie (avant/arrière) | 1 495/1 485 mm (58,9/58,5 po) SportCross (largeur de voie arrière) : 1 476 mm (58,1 po) |
| Hauteur sous plafond (avant/arrière) | avec panneau de toit transparent 960/948 mm (37,8/37,3 po) sans panneau de toit transparent 993/958 mm (39,1/37,7 po) |
| Place pour les jambes (avant/arrière) | 1 085/768 mm (42,7/30,2 po) |
| Place pour les épaules (avant/arrière) | 1 335/1 360 mm (52,6/53,5 po) |
| Capacité du coffre | 0,29 m3 (10,1 pi3) SportCross : 0,62 m3 (21,9 pi3) |
| Réservoir | 66,3 litres (14,6 gal. imp.) |

# Moteur

| Type de moteur (2JZ-GE) | 6 cylindres en ligne |
| --- | --- |
| Cylindrée | 3,0 litres (2 997 cm3) |
| Soupapes et dispositif de commande | DACT, 24 soupapes, système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i). |
| Alésage et course | 86 x 86 mm (3,39 x 3,39 po) |
| Puissance | 215 ch (161 kW) à 5 800 tr/min |
| Couple | 218 lb-pi (296 N.m) à 3 800 tr/min |
| Rapport de compression | 10,5 à 1 |
| Gestion du moteur | Commande informatisée de l’injection de carburant multipoint séquentielle, système d’allumage sans entretien avec deux capteurs de cognement. |
| Système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i) |
| Système d’admission à commande acoustique (ACIS) |
| Véhicule à faibles émissions (LEV) |
| Carburant | Super sans plomb recommandé. |

# Groupe propulseur

| Transmission | Automatique 5 rapports avec commande électronique intelligente (ECT-i). Rapport supérieur surmultiplié, deux modes de changement de vitesses (système E-shift). Boîte manuelle 5 vitesses à rapports courts disponible sur la berline |
| --- | --- |
| Roues motrices | Propulsion avec régulateur de traction (TRAC). |
| Rapport de propulsion finale | Automatique : 3,909 à 1; Manuelle : 3,727 à 1 |
| Suspension | Indépendante aux 4 roues à double bras triangulé avec ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz sous pression, barres stabilisatrices avant et arrière; contrôle anti-plongée et anti-affaissement. Différentiel à glissement limité TorsenMD de série sur la SportCross, en option sur la berline. |
| Direction | À crémaillère avec assistance variable selon la vitesse du véhicule. |
| Freins | Assistés aux 4 roues, à disque ventilé à l’avant/disque plein à l’arrière avec étriers avant à deux pistons. |
| Répartiteur électronique de force de freinage (EBD), assistance au freinage |
| Système ABS (freins antiblocage) | 4 capteurs, 4 voies. |
| Roues et pneus | Roues (4) en alliage 16 x 6.5JJ, pneus (4) radiaux toutes saisons haute performance P205/55R16, pneu de secours compact. SportCross – Avant : roues en alliage 17 x 7JJ, pneus radiaux haute performance 215/45ZR17. Arrière : roues en alliage 17 x 7.5JJ, pneus radiaux haute performance 225/45ZR17, pneu de secours grandeur normale sur roue en alliage. |

# Performances

| Accélération 0 à 60 mi/h** | Automatique : 7,3 secondes Manuelle : 6,8 secondes SportCross : 7,4 secondes |
| --- | --- |
| Consommation de carburant L/100 km*** | Automatique et SportCross : 13,1 Ville/8,9 Route/11,2 Combinée Manuelle : 13,2 Ville/8,8 Route/11,2 Combinée |
| Diamètre de braquage | 10,4 m (34,1 pi) |
| Cœfficient de traînée (Cx) | 0,29 SportCross : 0,31 |

# Caractéristiques intérieures/extérieures

Système audio Lexus haut de gamme avec radio AM-FM, lecteur de cassettes, lecteur de CD, 240 watts, 8 haut-parleurs SportCross : Système audio Lexus haut de gamme avec radio AM-FM, lecteur de cassettes, changeur automatique à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord, 240 watts, 9 haut-parleurs et système de radiocommunication de données (RDS)

Antenne à mât court de type à ressort hélicoïdal (montée au centre arrière du toit)

Phares à décharge à haute intensité (HID) avec mise à niveau automatique

Pommeau de levier de vitesses métallique, pédales sport en aluminium avec patins en caoutchouc

SportCross : Plaques de seuil en aluminium

Commande automatique de la climatisation avec commandes à effleurement et filtre à poussière et à pollen, purificateur d’air et bouches au siège arrière

Régulateur de vitesse

Montre numérique

Porte-bouchon de réservoir

Pare-chocs, rétroviseurs extérieurs, poignées de portières et moulures de protection latérales de couleur assortie

Rétroviseurs jumelés et chauffants à télécommande assistée et repliables

Verrous de portières assistés avec ouverture à double tour côté conducteur

Système d’accueil à télécommande sans clé, ouverture du coffre et alarme de panique

Dispositif « oubli de clé »

Éclairage aux portières

Boîte à gants éclairée

Système d’accueil avec extinction graduelle

Miroirs de pare-soleil éclairés côtés conducteur et passager avant

Système de dissuasion de vol entièrement intégré avec immobilisateur du véhicule à code

Glace assistée côté conducteur avec auto-descente/auto-montée et fonction anti-obstruction

Volant inclinable gainé de cuir à 3 branches

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable côtés conducteur et passager avant

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable latéral pour les sièges avant

Coussins gonflables de type rideau pour les sièges avant

Ancrages réglables aux montants centraux pour les ceintures épaulières côtés conducteur et passager avant

Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant

Ancrages pour sièges de bébé

SportCross : Sièges habillés de cuir

SportCross : Sièges assistés et chauffants côtés conducteur et passager avant

Tapis-moquette, tapis de coffre et accès au coffre de l’intérieur

Indicateur de température extérieure

Jauges électroniques de style chronographe, tachymètre, volmètre, jauge de température d’eau

Indicateur de consommation de carburant instantanée

Témoin de basse réserve de carburant, d’huile moteur, de liquide de lave-glace, de ceinture détachée côté passager avant et de porte entrouverte

Ouverture télécommandée du coffre et du panneau de réservoir

SportCross : Aileron arrière de couleur

Dégivreur d’essuie-glace, désembueurs de glaces latérales et dégivreur de lunette arrière électronique avec minuterie

Glaces à absorption élevée d’énergie solaire

Essuie-glace à intermittence réglable

SportCross : Essuie-glace arrière à intermittence réglable

SportCross : Banquette arrière divisée 60/40 à dossiers rabattables

Accoudoir central rabattable au siège arrière, dossier de siège avec accès au coffre (berline)

Verrous de roue antivol

Lampes de lecture

Poignées d’appui

Trousse de premiers soins

Système de détection de lumière

Porte-gobelets avant et arrière

Repose-pied pour le conducteur

Prise de courant pour accessoires

Vide-poches aux portières

SportCross : Prise de courant pour accessoires au compartiment de charge arrière

Pochettes au dossier des sièges avant

SportCross : Siège du passager avant rabattable avec tablette au dossier

Appuis-tête réglables au siège arrière

Ceinture abdominale et épaulière à 3 points à la place centrale arrière

Accoudoir/bloc central avec compartiment de rangement

SportCross : Cache-bagages, coffret de rangement et tablette ajustable de plancher

# Équipement en option – Berline

Groupe apparence : roues en alliage de 17 x 7 po, pneus radiaux haute performance P215/45R17, phares antibrouillards, plaques de seuil en aluminium, sièges habillés de cuir avec garnitures en escaine (ultra suède), panneau de toit transparent.

Groupe haut de gamme : roues en alliage de 17 x 7 po, pneus radiaux haute performance P215/45R17, pneu de secours grandeur normale, différentiel à glissement limité TorsenMD, phares antibrouillards, ouvre-porte de garage intégré, panneau de toit transparent, sièges habillés de cuir, sièges assistés et chauffants côtés conducteur et passager avant, rétroviseur intérieur à atténuation électrochromique avec boussole, rétroviseurs extérieurs à atténuation électrochromique, plaques de seuil en aluminium, changeur automatique à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord, feux antibrouillards à l’arrière.

# Équipement en option - SportCross

Groupe haut de gamme : différentiel à glissement limité TorsenMD, dispositif de contrôle du dérapage (VSC) ouvre-porte de garage intégré, panneau de toit transparent, rétroviseur intérieur à atténuation électrochromique avec boussole, rétroviseurs extérieurs à atténuation électrochromique, lave-phares, feux antibrouillards à l’arrière.

# Options installées par le concessionnaire

Chauffe-bloc

Filet de rétention

# Garantie

Couverture complète : 48 mois/80 000 km (y compris les pneus)

Groupe propulseur : 72 mois/110 000 km

Perforation due à la corrosion : 72 mois/kilométrage illimité

Assistance routière : 24 heures sur 24 pendant 48 mois avec service gratuit de planification de voyage

Voyez votre concessionnaire Lexus pour plus de détails.

*TOYOTA CANADA INC. Tous les efforts ont été faits afin de s’assurer de l’exactitude de l’équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d’aller sous presse.  Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de l’équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure.  Toyota Canada Inc. se réserve le droit d’apporter ces changements sans avis au préalable ni obligation de sa part.  Veuillez communiquer avec votre concessionnaire Lexus pour obtenir de l’information à jour.

**Ces chiffres vous sont fournis uniquement pour fins de comparaison.  Ils ont été obtenus sur des pistes d’essai avec des prototypes conduits par des pilotes professionnels utilisant un équipement spécial et se conformant à des mesures sécuritaires exceptionnelles.  On ne devrait jamais tenter de réussir cette performance sur des voies ou autoroutes publiques.

***COTES DE CONSOMMATION.  Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d’essai approuvés par le gouvernement du Canada.  La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier.  Consulter le Guide de consommation de carburant ÉnerGuide publié par le gouvernement du Canada.

Certaines caractéristiques mentionnées peuvent être disponibles dans un groupe d’options seulement.