## Caractéristiques et spécifications* du Lexus LX 470

# Dimensions

| Carrosserie | Utilitaire sport de luxe 4 portes, 8 places avec traction intégrale |
| --- | --- |
| Construction | Carrosserie en acier soudé sur cadre en échelle de type caisson |
| Longueur hors tout | 4 890 mm (192,5 po) |
| Largeur | 1 940 mm (76,4 po) |
| Hauteur (sans charge) | 1 850 mm (72,8 po) |
| Empattement | 2 850 mm (112,2 po) |
| Poids en ordre de marche | 2 450 kg (5 401 lb) |
| Poids brut du véhicule | 3 110 kg (6 856 lb) |
| Largeur de voie (avant/arrière) | 1 620/1 615 mm (63,8/63,6 po) |
| Garde au sol | 220 mm (8,66 po) au différentiel arrière |
| Angle de porte-à-faux avant | 30 degrés (réglage « normal » de la hauteur) 32 degrés (réglage « élevé » de la hauteur) |
| Angle de porte-à-faux arrière | 23 degrés (réglage « normal » de la hauteur) 27 degrés (réglage « élevé » de la hauteur) |
| Hauteur sous plafond (avant/2e rangée/3e rangée) | 993/988/921 mm (39,1/38,9/36,3 po) |
| Place pour les jambes (avant/2e rangée/3e rangée) | 1 074/870/694 mm (42,3/34,2/27,3 po) |
| Place pour les épaules (avant/2e rangée/3e rangée) | 1 558/1 552/1 553 mm (61,3/61,1/61,2 po) |
| Place pour les hanches (avant/2e rangée/3e rangée) | 1 488/1 471/1 432 mm (58,6/57,9/56,4 po) |
| Capacité de charge | Derrière les sièges avant (2e rangée rabattue/3e rangée enlevée) – 2,51 m3 (88,6 pi3) Derrière la 2e rangée (3e rangée enlevée) – 1,57 m3 (55,4 pi3) Derrière la 3e rangée – 0,51 m3 (18,0 pi3) |
| Réservoir | 96 litres (21,1 gal. imp.) |

### Moteur

| Type (2UZ-FE) | V8 |
| --- | --- |
| Cylindrée | 4,7 litres (4 664 cm3) |
| Soupapes et dispositif de commande | DACT, 32 soupapes |
| Système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i) |
| Alésage et course | 94 x 84 mm (3,70 x 3,31 po) |
| Puissance | 235 ch (175 kW) à 4 800 tr/min |
| Couple | 320 lb-pi (434 N.m) à 3 400 tr/min |
| Rapport de compression | 9,6 à 1 |
| Gestion du moteur | Commande informatisée de l’injection de carburant multipoint séquentielle et système d’allumage direct (DIS) avec bougies iridiées |
| Carburant | Super sans plomb recommandé |

### Groupe propulseur

| Transmission | Super transmission automatique 5 rapports à commande électronique intelligente (Super ECT-i) |
| --- | --- |
| Roues motrices | Traction intégrale. Le différentiel central procure à l’action du différentiel un patinage contrôlé sur les surfaces à forte adhérence. |
| Rapport de propulsion finale | 4,30 à 1 |
| Régulateur de traction actif (A-TRAC) |
| Dispositif de contrôle du dérapage (VSC) |
| Suspension | Suspension variable adaptative (AVS) avec commande réglable de la hauteur du véhicule. Avant : à double bras triangulé avec barres de torsion inférieures. Arrière : à essieu rigide à 4 tiges avec ressorts hélicoïdaux, barre stabilisatrice. |
| Direction | À crémaillère avec assistance en fonction du régime moteur, 3,8 tours du volant d’une butée à l’autre |
| Freins | Assistés aux 4 roues, disques ventilés (311 mm à l’avant/327 mm à l’arrière) avec étriers avant à 4 pistons |
| Répartiteur électronique de force de freinage (EBD) |
| Système ABS (freins antiblocage) | 4 capteurs, 4 voies |
| Roues/pneus | Roues en alliage d’aluminium de 18 po, pneus radiaux boue et neige P275/60R18, pneu de secours grandeur normale, verrous de roues, assistance au freinage |

### Performances

| Consommation de carburant, L/100 km** | 17,9 ville, 12,9 route, 15,7 combinée |
| --- | --- |
| Diamètre de braquage | 12,1 m (39,7 pi) |
| Cœfficient de traînée (Cx) | 0,40 |
| Capacité de remorquage | 2 268 kg (5 000 lb) |

### Caractéristiques intérieures/extérieures

Groupe cuir comprend : surfaces des sièges, accoudoirs et garnitures de portières, couvercle du bloc central, appuis-tête, levier du sélecteur de vitesses et volant garnis de cuir et de bois

Système audio Mark Levinson AM-FM ETR avec lecteur de cassettes, 240 watts, 9 haut-parleurs, antenne assistée/ diversité et commandes du système audio intégrées sur le volant

Changeur automatique à 6 disques compacts monté dans le tableau de bord

Système de navigation à positionnement global à DVD

Garnitures en noyer

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable à deux étapes côtés conducteur et passager avant

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable latéral pour les sièges avant

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussin gonflable de type rideau pour les sièges avant et du centre avec capteurs de retournement

Dispositifs de tension/limiteurs de force des ceintures du conducteur et du passager avant

Ceintures abdominales et épaulières à 3 points aux places avant, aux places de la 2e rangée et aux places latérales de la 3e rangée. Ceinture abdominale à la place centrale de la 3e rangée

Ancrages réglables pour les ceintures épaulières aux places avant et aux places latérales de la 2e rangée

Poignées d’appui pour les passagers à l’avant et à l’arrière

Rétroviseurs jumelés, chauffants et repliables de couleur assortie à télécommande assistée avec atténuation

électrochromique automatique et auto-abaissement pour marche arrière

Rétroviseur intérieur à atténuation électrochromique avec boussole numérique intégrée

Système de dissuasion de vol entièrement intégré avec immobilisateur du véhicule à code

Glaces assistées avec « auto-montée et auto-descente », fonction de protection anti-obstruction et maintien

temporaire du courant

Glaces de custode arrière pivotantes à commande assistéeVerrous de portières assistés avec ouverture à double tour côté conducteur et dispositif « oubli de clé »

Système d’accueil à télécommande sans clé

Sièges assistés et chauffants à réglages multiples pour le conducteur et le passager avant avec accoudoirs rabattables

Banquette de la 2e rangée divisée 60/40 à dossiers rabattables avec inclinaison et accoudoir rabattable

Banquette de la 3e rangée amovible et divisée 50/50 à dossiers rabattables

Système de mémorisation à deux positions pour le siège du conducteur, le volant et les rétroviseurs extérieurs

Boîte à gants éclairée et verrouillable

Console au plafond avec ouvre-porte de garage intégré

Panneau de toit transparent, relevable et coulissant à commande assistée avec écran pare-soleil

Commande automatique de la climatisation avec climatiseur jumelé, touches à effleurement et filtres déodorisants à poussière et à pollen

Chaufferette auxiliaire à l’arrière

Éclairage d’accueil

Régulateur de vitesse

Tachymètre, jauges de température de liquide de refroidissement et de pression d’huile, voltmètre

Jauges analogiques électroniques

Montre numérique

Indicateur de température extérieure

Miroirs de pare-soleil éclairés pour le conducteur et le passager avant

Verre intimité aux portières arrière, glaces de custode arrière et hayon

Phares à halogène de type projecteur avec lave-phares

Phares à extinction automatique avec système de détection de lumière

Phares antibrouillards de type projecteur

Volant inclinable et télescopique à commande assistée avec désengagement automatique

Dégivreur de lunette arrière surpuissant avec minuterie

Essuie-glace à intermittence réglable, activés par la pluie

Lave-glace/essuie-glace (intermittent) à l’arrière

Marchepieds éclairés

Pare-boue arrière

Tapis-moquette

Tapis au compartiment de charge

Trousse de premiers soins/trousse d’outils

Ouverture télécommandée du panneau de réservoir

Verre teinté à absorption élevée d’énergie solaire

Porte-bagages de toit

Hayon relevable/rabattable à deux panneaux

Déflecteur arrière

Attelage de remorquage

### Accessoires disponibles

Adaptateur pour skis/planches à neige/bicyclettes

Chauffe-bloc

Filet de rétention

### Garantie

Couverture complète : 48 mois/80 000 km (y compris les pneus)

Groupe propulseur : 72 mois/110 000 km

Perforation due à la corrosion : 72 mois/kilométrage illimité

Assistance routière : 24 heures sur 24 pendant 48 mois avec service gratuit de planification de voyage

Voyez votre concessionnaire Lexus pour plus de détails.

*TOYOTA CANADA INC. Tous les efforts ont été faits afin de s’assurer de l’exactitude de l’équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d’aller sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de l’équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d’apporter ces changements sans avis au préalable ni obligation de sa part. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire Lexus pour obtenir de l’information à jour.

**COTES DE CONSOMMATION. Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d’essai approuvés par le gouvernement du Canada. La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier. Consulter le Guide de consommation de carburant ÉnerGuide publié par le gouvernement du Canada.

Certaines caractéristiques mentionnées peuvent être disponibles dans un groupe d’options seulement.