# Caractéristiques et spécifications* de la Lexus SC 430

# Dimensions

| Carrosserie | Coupé cabriolet de luxe 2 portes, 2+2 places. |
| --- | --- |
| Construction | Carrosserie monocoque hautement rigide et légère avec sous-cadres antivibrations. Utilisation importante d’acier galvanisé recuit et d’autres matériaux anticorrosion. |
| Longueur hors tout | 4 515 mm (177,8 po) |
| Largeur | 1 825 mm (72,0 po) |
| Hauteur (sans charge) | 1 350 mm (53,1 po) |
| Empattement | 2 620 mm (103,1 po) |
| Poids en ordre de marche | 1 742 kg (3 840 lb) |
| Largeur de voie (avant/arrière) | 1 549/1 533 mm (61,0/60,4 po) |
| Hauteur sous plafond (avant/arrière) | 945/861 mm (37,2/33,9 po) |
| Place pour les jambes (avant/arrière) | 1 108/689 mm (43,6/27,1 po) |
| Place pour les épaules (avant/arrière) | 1 366/1 182 mm (53,8/46,5 po) |
| Capacité du coffre | 0,246 m3 (8,8 pi3) |
| Réservoir | 75 litres (16,5 gal. imp.) |

# Moteur

| Type (3UZ-FE) | V8 |
| --- | --- |
| Cylindrée | 4,3 litres (4 293 cm3) |
| Soupapes et dispositif de commande | DACT, 32 soupapes, système de distribution à calage variable intelligent (VVT-i), système d’admission à commande acoustique (ACIS) et système de commande électronique intelligent du papillon des gaz (ETCS-i). |
| Véhicule à émissions ultra faibles (ULEV) |
| Alésage et course | 91,0 x 82,5 mm (3,6 x 3,2 po) |
| Puissance | 300 ch (223 kW) à 5 600 tr/min |
| Couple | 325 lb-pi (440 N.m) à 3 400 tr/min |
| Rapport de compression | 10,5 à 1 |
| Gestion du moteur | Commande informatisée de l’injection de carburant multipoint séquentielle. |
| Système d’allumage direct (DIS) avec deux capteurs de cognement. |
| Carburant | Super sans plomb recommandé. |
| Bloc en alliage d’aluminium, système d’échappement en acier inoxydable. |

## Groupe propulseur

| Transmission | Super transmission 5 rapports à commande électronique (Super ECT), rapport supérieur surmultiplié. |
| --- | --- |
| Roues motrices | Propulsion avec régulateur de traction (TRAC) |
| Rapport de propulsion finale | 3,266 à 1 |
| Suspension | Indépendante aux 4 roues à double bras triangulé à l’avant et à l’arrière avec ressorts hélicoïdaux, amortisseurs à gaz à basse pression, sous-cadres antivibrations, barres stabilisatrices; contrôle antiplongée et antiaffaissement. |
| Direction | À crémaillère avec assistance progressive selon la vitesse du véhicule à commande électronique, 3,3 tours du volant d’une butée à l’autre. |
| Freins | Assistés aux 4 roues, à disque ventilé à l’avant, à disque plein à l’arrière. |
| Système ABS (freins antiblocage) | 4 capteurs, 4 voies. |
| Assistance au freinage, répartiteur électronique de force de freinage (EBD) |
| Dispositif de contrôle du dérapage (VSC) |

## Performances

| Accélération 0 à 60 mi/h** | 5,9 secondes |
| --- | --- |
| Consommation de carburant, L/100 km*** | 13,3 ville, 9,3 route, 11,5 combinée |
| Diamètre de braquage | 10,8 m (35,4 pi) |
| Cœfficient de traînée (Cx) | 0,30 |

## Caractéristiques extérieures

| Toit rigide escamotable à commande assistée |
| --- |
| Aileron arrière de couleur |
| Glaces teintées à absorption de rayons UV, gicleurs de lave-glace à 3 jets |
| Glaces latérales avec revêtement hydrofuge |
| Lave-phares intégrés |
| Antenne assistée/diversité |
| Roues et pneus | Roues en alliage 18 x 8 JJ à 5 rayons, pneus radiaux d’été hautes performances 245/40ZR18 à mobilité continue |

## Caractéristiques intérieures

Groupe cuir : Sièges, appuis-tête et accoudoirs. Volant, levier du sélecteur de vitesses et garnitures de portières en cuir et en bois.

Garnitures en érable ou en noyer

Système audio : Mark Levinson avec changeur automatique à 6 CD dans le tableau de bord, 9 haut-parleurs, 240 watts et système de radiocommunication de données (RDS).

Jauges analogiques électroniques avec écran multifonctions, boussole numérique, tachymètre, volmètre, jauge de température d’eau et deux compteurs journaliers.

Commande automatique de la climatisation avec mode manuel, commandes indépendantes de la température à effleurement pour le conducteur et le passager avant, commande du sélecteur de l’aérateur pour les cuisses, filtre désodorisant à poussière et à pollen.

Système de contrôle de la qualité de l’air : Capteurs de gaz d’échappement

Sièges chauffants à réglages assistés pour le conducteur et le passager avant

Glaces assistées avec « auto-montée et auto-descente » côtés conducteur et passager avant et protection antiobstruction

Volant inclinable et télescopique à commande assistée

Système de mémorisation Lexus côté conducteur avec mémorisation de 10 réglages assistés pour deux conducteurs

Rétroviseurs extérieurs jumelés et chauffants de couleur assortie à télécommande assistée avec atténuation électrochromique automatique et auto-abaissement pour marche arrière.

Rétroviseur intérieur jour et nuit avec atténuation électrochromique automatique

Glaces teintées à absorption élevée d’énergie solaire

Dégivreur de lunette arrière avec minuterie à extinction automatique

## Caractéristiques de commodité

Boîte à gants verrouillable et accoudoir/bloc central avec compartiment de rangement

Volant à 3 branches à inclinaison automatique avec mémorisation

Miroirs de pare-soleil éclairés pour le conducteur et le passager avant

Régulateur de vitesse

Maintien temporaire du courant

Porte-gobelets avant

Ouverture intérieure à télécommande assistée du panneau de réservoir et du coffre

Lampes témoins de basse réserve de carburant, de liquide de lave-glace, de niveau d’huile moteur et de pression d’huile moteur

Lampes témoins de ceinture détachée du passager avant et de porte entrouverte

Verrous de portières assistés avec ouverture à double tour côté conducteur

Lampes de lecture

Tapis pour le coffre

Ouvre-porte de garage intégré

Éclairage d’accueil

Plaques de seuil « Lexus » éclairées

Tapis-moquette

Système de détection de lumière

Verrous de roues

## Caractéristiques de sécurité

Système ABS (freins antiblocage)

Assistance au freinage

Répartiteur électronique de force de freinage (EBD)

Régulateur de traction (TRAC)

Dispositif de contrôle du dérapage (VSC)

Phares de type projecteur à décharge à haute intensité (HID) avec mise à niveau automatique

Témoin de basse pression de gonflage des pneus

Système de dissuasion de vol entièrement intégré avec immobilisateur du véhicule à code

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussins gonflables côtés conducteur et passager avant avec déploiement à 2 étapes et capteur de présence côté passager

Système de retenue supplémentaire (SRS) à coussins gonflables latéraux aux sièges avant

Dispositifs de tension et limiteurs de force des ceintures avant

Ceintures abdominales et épaulières à 3 points à toutes les places

Système d’accueil sans clé avec avertisseur sonore réglable, ouverture télécommandée du coffre et alarme de panique.

Essuie-glace à intermittence réglable

Phares antibrouillards intégrés

Trousse de premiers soins

## Équipement en option

Groupe navigation : Système de navigation à positionnement global à DVD.

## Accessoire disponible

Chauffe-bloc

## Garantie

Couverture complète :

48 mois/80 000 km (y compris les pneus)

Groupe propulseur : 72 mois/110 000 km

Perforation due à la corrosion : 72 mois/kilométrage illimité

Assistance routière : 24 heures sur 24 pendant 48 mois avec service gratuit de planification de voyage

Voyez votre concessionnaire Lexus pour plus de détails.

*TOYOTA CANADA INC. Tous les efforts ont été faits afin de s’assurer de l’exactitude de l’équipement et des spécifications en fonction des informations connues au moment d’aller sous presse. Dans certains cas, des changements peuvent se produire au niveau de l’équipement de série, des options ou des dates de livraison du produit qui ne seraient pas reflétés dans la présente brochure. Toyota Canada Inc. se réserve le droit d’apporter ces changements sans avis au préalable ni obligation de sa part. Veuillez communiquer avec votre concessionnaire Lexus pour obtenir de l’information à jour.

** Ces chiffres vous sont fournis uniquement pour fins de comparaison.  Ils ont été obtenus sur des pistes d’essai avec des prototypes conduits par des pilotes professionnels utilisant un équipement spécial et se conformant à des mesures sécuritaires exceptionnelles. On ne devrait jamais tenter de réussir cette performance sur des voies ou autoroutes publiques.

*** COTES DE CONSOMMATION. Ces estimations sont basées sur les critères et méthodes d’essai approuvés par le gouvernement du Canada.  La consommation de carburant réelle de ce véhicule peut varier.  Consulter le Guide de consommation de carburant ÉnerGuide publié par le gouvernement du Canada.

Certaines caractéristiques mentionnées peuvent être disponibles dans un groupe d’options seulement.